TOPOGRÁFIAI  ALAPTÉRKÉPMŰVEK 1.

| A térk.mű sorsz. | Alaptérképművek (készítésük ideje | A térképezés alapja | Alapfelület | Vetület | Kezdő meridián | Alapszint | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 1:25 000 (1869-87) | vízszintes alappontok kataszteri térképek | Bessel-féle ellipszoid | Lichternstern Féle poliéder vetület | Ferro | Adriai tenger | A 3. katonai felvételből származó térképek magyarított névrajzzal |
| II. | 1:25 000 (1922-38) | a 3. katonai felvétel anyaga |  | Sztereografikus szögtartó síkvetület |  |  | A 3. katonai felvétel anyagának felújítása |
| III. | 1:25 000 (1927-40) | kataszteri térképek fotogrammetriai alap |  |  |  |  | Földi és fotogr. eljárással készült |
| IV. | 1:50 000 (1940-44) | i.-iii. |  |  |  |  | Az I.-III. térképműből összeállítva, kisebb hányada helyesbítve |
| V. | 1:25 000 (1950-52) | i.-iii. fotogr. alap | Bessel ill. Kraszovszkij-féle ell. | Gauss-Krüger szög- Tartó hengervetület | Green-wich | Nadap főpont | Két különböző alapfelület (Gyorshelyesbítés) |
| VI. | 1:10 000 (1952-80) | kataszteri térképek fotogr.alap | Bessel-féle ell. Kraszovszkij féle ell. | Sztereo vet.1957-ig Gauss-Krüger vet. 1965-ig Stereo v.1980-ig |  | Nadap főpont 5% Balti tenger 95% | Földi és fotogr. felmérési eljárással |
| VII. | 1:25 000 (1953-59) | iii felmérés anyaga(23%) fotogr.alap(77%) | Kraszovszkij-féle ellipszoid | Gauss-Krüger transzverzális állású szögtartó hengervetület |  | Balti tenger | Fototopogr. módszerekkel végzett felmérés (Újfelmérés) |
| VIII. | 1:50 000 (1964-67) | 3 térképmű anyagának helyesbítése |  |  |  |  | A VII. sz. alaptérképből levezetett 1:50 000 térképmű helyesbítése, új jelkulcs bevezetése |
| IX. | 1:25 000 (1968-85) | VI. és x. anyaga,vmint fotogramm.kiegészítés |  |  |  |  | A VI. sz térképmű fotogr. alapon történő helyesbítése, „tömbtérképezés” |
| X. | 1:10 000 (1975- 1999) | A VI. felmérés anyagának felújítása fotogr. alapon | IUGG/67 | EOV redukált szögtatrtó hengervetület |  |  | A VI. és X. térk. műben 995 szelv.-t a katonai térképészek mértek fel |

TOPOGRÁFIAI  ALAPTÉRKÉPMŰVEK 2.

| A térk.mű sorsz. | Alaptérképművek (készítésük ideje | A térképezés alapja | Alapfelület | Vetület | Kezdő meridián | Alapszint | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI. | 1:25 000 (1984-97) | A IX. térképmű alapján | Kraszovszkij-féle ellipszoid | Gauss-Krüger transzverzális állású szögtartó hengervetület | Green-wich | Balti | Alapvetően légifényképek alapján, néhány napos terepi helyszíneléssel |
| XII. | 1:250 000 (1997-2003) | USA DMA alapanyagai alapján | Hayford-féle ellipszoid és WGS 84 | UTM |  |  | 6 szelvény JOG-A, később +6 szelvény JOG-G (un. középtengerszint) |
| XIII. | 1:50 000 (2001-2003) | A XI. térképmű 1:50 000 digitalizált változata alapján, fotogrammetriai és terepi helyesbítéssel | WGS 84 | UTM |  |  |  |
| XIV. | 1:25 000 (2004- | Új felmérés digitális fotogrammetriai alapon | WGS 84 | UTM |  |  | Teljesen digitális alapon történő térképkészítés |