Tulajdonképpen merre is van észak? (2. rész)

Az első részben megismerhettük a mágneses észak és a csillagászati észak közötti eltérést, most ebben a részben megismerjük a hálózati észak és a csillagászati észak viszonyát különböző térképek esetében.

A földrajzi koordináták hálózata, mint ismeretes nem derékszögű téglalapokat jelöl ki. Ennek oka, hogy míg a földrajzi szélességi körök egymással párhuzamosak, addig a hosszúsági körök Magyarországon északi irányba összetartanak, mígnem az északi sarkponton találkoznak. Ezért, ha ezt a földrajzi koordinátahálózatot egy szabályos derékszögű koordinátahálózattal le akarjuk fedni, akkor csak egy földrajzi hosszúsági kör mentén párhuzamos az a derékszögű koordináta- rendszerünkkel. Ez a kiválasztott hosszúsági kör az újabb magyar térképek esetében Budapesten a Gellérthegyen megy keresztül. Így innen keletre vagy nyugatra távolodva egyre nagyobb szöget zár be a derékszögű koordinátarendszer hálózata a hosszúsági körökkel, ezt a szögeltérést nevezzük meridián-konvergenciának. Mivel ez a meridián-konvergencia csak a Gellérthegyen átmenő földrajzi hosszúsági kör mentén nulla, ezért ettől keletre és nyugatra ezzel a szögeltéréssel számolni kell.

Ezt a problémát a Magyarországon hivatalosan használt és hozzáférhető EOV (Egységes Országos Vetületi rendszer) térkép esetében vizsgáljuk meg. Az EOV alapfelülete az IUGG/1967 (International Union of Geodesy and Geophysics) elnevezésű ellipszoid, amely adatai a következők:

a = 6378 160 m, az ellipszoid fél nagytengelye,

b = 6356 774,516 m, az ellipszoid fél kistengelye,

( = 1/298,247167, az ellipszoid lapultsága: (a-b)/a,

Az ellipszoidról a síkra történő vetítés a Gauss-féle minimális hossztorzulású konform gömbi vetület közbeiktatásával történik, a Gauss-gömb sugara: R = 6 379 743,001 m. Mindkét vetítés (ellipszoid-gömb, gömb-sík) konform. A síkvetítés ferde tengelyű redukált (a henger átmérője kisebb a Gauss-gömb átmérőjénél), konform hengervetülettel történik. Az egész ország területe egy hengervetületi sávon van ábrázolva. A redukált hengervetület kezdőpontjának gömbi és ellipszoidi koordinátái:

(0 = 47° 06' 00,0000", a síkvetület kezdőpontjának gömbi szélessége,

(0 = 00° 00' 00,0000", gömbi segédhosszúság a gellérthegyi segéd meridiánra vonatkoztatva,

(0 = 47° 08' 39,8174", a síkvetület kezdőpontjának ellipszoidi szélessége,

(0 = 19°02' 54,8584", vetületi kezdőpont (gellérthegyi meridián) Greenwichre vonat-koztatott ellipszoidi hosszúsága.

A redukált hengervetület kezdőpontjához egy legnagyobb gömbi kört (segédegyenlítőt) rendelünk, amely merőleges a kezdőpont meridiánjára. A kezdő meridián a síkvetület x tengelye, a segédegyenlítő képe a síkvetület y tengelye. A segédegyenlítőhöz normális elhelyezésű redukált, konform hengervetületet rendelünk.

A síkvetületi koordináták előjeles mennyiségek. Az alsógeodéziai számítások egyszerűsítése érdekében a koordinátatengelyek önmagukkal párhuzamosan úgy vannak eltolva, hogy az egész ország területe az első koordináta negyedbe essék. Az eltolás mértéke olyan, hogy egyetlen pont koordinátája sem cserélhető fel, mert X<400 000 m és Y>400 000 m. A vetületi számításokhoz viszont az eredeti, tehát előjeles koordinátákat kell használni. A koordinátatengelyek irányítása É-K-i, vagyis a pozitív x iránya északra, a pozitív y iránya keletre mutat. Az alapvetületi síkkoordináták és a koordinátatengelyek eltolásával nyert síkkoordináták közötti összefüggés:

X = x + 200 000 m,

Y = y + 650 000 m.

A Vetületi Szabályzatban rögzített elvek után nézzük meg, miként határozható meg a meridián-konvergencia értéke Magyarország területén.

Magyarországi EOV térképek meridián-konvergencia (µ) értéke az EOV koordináták ötöd rendű függvényeként írható le:

µ['] =3479,4960y + 58,6959xy - 0,47255y3 +1,41765x2y - 0,0263xy3 +
+ 0,0263x3y - 0,0010x2y3 + 0,0005x4y + 0,0001y5

ahol: µ = a meridián-konvergencia másodpercekben,

x és y = a pont x és y koordinátája 100 km egységben.

Végül néhány számítási eredmény: Budapest 0', Várgesztes -29', Sopron -1° 48', Záhony 2° 18'.

Ezek után meg kell még ismerni, hogy milyen térképek állnak rendelkezésre. Az Egységes Országos Vetületi Rendszeren alapuló Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) méretaránysora: 1:100 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:4000, 1:2000 és 1:1000. A térképlapok a méretaránysorban előttük álló térképlap negyedelésével keletkeznek. Itt látható az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvények km-hálózat mentén történő beosztása és számozása. Egy 1:100 000 méretarányú térkép 48 km×32 km nagyságú, míg az 1:10 000 méretarányú térkép 6 km×4 km nagyságú A budapesti 1:100 000 méretarányú térkép száma: 65, az Észak-Buda 1:25 000 méretarányú térkép száma: 65-14 és a Gellérthegyet ábrázoló 1:10 000 méretarányú térkép száma: 65-411.

Meg kell még említeni, hogy Magyarországon elsősorban katonai célra a Gauss-Krüger vetületi rendszerben készült térképekhez is, főleg régebbi kiadásukhoz hozzá lehet jutni. Ezek szelvénybeosztása a földrajzi hosszúsági és szélességi körök mentén történik, így a térképlap keleti és nyugati széle mindig északi irányba mutat. Ezen a térképen is található derékszögű km-hálózat, viszont a meridián-konvergencia közvetlenül lemérhető, illetve a térkép szélén feltüntetik a mágneses elhajlással együtt.

Felhasznált irodalom: Vetületi Szabályzat az Egységes Országos Vetületi rendszer alkalmazására. MÉM Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal. Budapest 1975. Összeállította: Földmérési Intézet.

Schőnviszky László